## Slide 1: telock
Készítette: Nagy Gábor és Szalkai-Szabó Ádám
Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 24, 6100
OM: 203365
+36 76462 332
titkarsag@szbi-pg.hu

## Slide 2: A probléma
A telock egy iskolák számára fejlesztett rendszer, amely webes vezérlőpultból és fizikai tárolókból áll, hogy szabályozza a tanulók mobiltelefon-használatát.
A rendszer lehetővé teszi a telefonok biztonságos elzárását és az iskolai dolgozók általi ellenőrzését, ezzel támogatva a 2024-es kormányrendelet betartását.
A megoldás
A tanulók órák alatti mobiltelefon-használata rontja a koncentrációt és a tanulmányi teljesítményt.
2024 szeptember 1-től kormányrendelet írja elő, hogy a diákoknak tanítási idő alatt le kell adniuk a mobiltelefonjaikat.
Az iskoláknak szükségük van egy biztonságos, ellenőrizhető megoldásra a telefonok tárolására és kezelésére.

## Slide 3: A rendszer funkció
Beléptetés és jogosultságok
Alkalmazottak kezelése
Tanulók kezelése
Tárolók kezelése
Órarend-kezelés
Tanév kezelése
Adatfeltöltés és import
Biztonság és hitelesítés
Tanulók szekrényhozzáférésének szabályozása az órarend alapján
Csoportszintű és egyéni hozzáférés engedélyezése (pl. nyitás tanítás végén)
Hardveres funkciók
Szoftveres funkciók
RFID-alapú azonosítás
Mikrokontrolleres vezérlés
Ethernet-alapú kommunikáció
Tárolók automatikus kezelése

## Slide 4: Hardver
1 db elektronikai rekesz
  Tartalmazza az Arduino-t, reléket, tápot és vezetékezést
2 db telefonrekesz
  Szabványos méret a mobiltelefonok biztonságos tárolására
  Minden rekesz külön szolenoid zárral rendelkezik
  Nyitás/zárás RFID azonosítás és szerverengedély alapján
Fizikai tárolók
Arduino Uno – központi vezérlőegység
RFID olvasó – tanulói azonosításhoz
Szolenoid zárak – a telefonrekeszek fizikai nyitásához/zárásához
Tápegység – biztosítja a működéshez szükséges feszültséget
Ethernet modul/shield – hálózati kommunikációhoz
RFID kártyák/biléták – tanulói hozzáféréshez

## Slide 5: Szoftver
Backend – Next.js (Node.js)
  Swagger (OpenAPI)
  NextAuth.js
Frontend – Next.js (React)
  Tailwind CSS
  Shadcn/ui
Adatbázis – PostgreSQL
  Neon
Arduino IDE

## Slide 6: Backend
Next.js (Node.js)
HTTP/HTTPS API végpontok
dotenv (.env)
Autentikáció
  NextAuth.js
  Bcrypt
Arduino IDE

## Slide 7: Frontend
Next.js (React alapú)
Tailwind CSS
React Hook Form
Shadcn/ui

## Slide 8: Adatbázis
Neon Serverless Postgres (PostgreSQL alapú adatbáziskezelő)
Alapadatok:
  Iskálok neve
  Iskolánként egy rendszergazda fiók
  Tanév első és utolsó napja
11 tábla

## Slide 10: Reszponzív webdizájn
Mobil nézet
Asztali nézet

## Slide 11: Tesztek

## Slide 12: Csapatmunka
Github
Discord
Tiszta kód elve alapján
Frontend/Backend alapján megvalósított munkamegosztás

## Slide 13: Backend munkamegosztás
Autentikáció
Jelszó módosítása
Tanulók kezelése
Szalkai-Szabó Ádám
Nagy Gábor
Konfigurációs végpontok
Órarend kezelése
Szekrények kezelése
Rendszer információ és státusz
Alkalmazottak kezelése
Tanév és szünetek kezelése
Arduino kód

## Slide 14: Frontend munkamegosztás
Autentikáció
Jelszó módosítása
Tanulók kezelése
Szalkai-Szabó Ádám
Nagy Gábor
Konfigurációs végpontok
Órarend kezelés
Szekrények kezelése
Rendszer információ és státusz
Alkalmazottak kezelése
Tanév és szünetek kezelése
Arduino kód

## Slide 15: Publikáció
Szoftver (github) – Vercel
Áthidaló (proxy) szerver – Helyi hálózat
Tároló kezelés - Arduino

## Slide 16: Fejlesztési lehetőségek
Kréta órarend szinkronizálás
Helyettesítések megoldása
A,B hét megoldása
Tevékenység naplózása

## Slide 17: telock bemutatása